ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης 2000ml | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να είναι χωρητικότητας 2000 ml Να έχουν διαβάθμιση ανά 100 ml Να είναι πλαστικοί διαφανείς, απολύτου στεγανότητας Να έχουν μήκος σωλήνα σύνδεσης 90 εως 100cm ο οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που να προστατεύεται με κάλυμμα Να διαθέτουν τρύπες, ώστε να επιτρέπουν την προσαρμογή ειδικής κρεμάστρας Για τους απλούς μη παλινδρόμησης 2000ml, να έχουν βαλβίδα μη παλινδρόμησης του περιεχομένου του σάκου στην ουροδόχο κύστη |  |  |
| 2 | Απλοί ουροσυλλέκτες μιας χρήσης μη παλινδρόμησης 2000 ml | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml 2. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml 3. Να συνδέεται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων 4. Να έχει μήκος σωλήνα σύνδεσης 120 έως 170cm οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα 5. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων 6. Να διαθέτει εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής |  |  |
| 3 | Ουροσυλλέκτες ωριαίας μέτρησης ούρων 500ml αποστειρωμένοι | Να διαθέτουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1. Να φέρουν ογκομετρικό θάλαμο να είναι χωρητικότητας τουλάχιστον 500ml 2. Η διαβάθμιση του ογκομετρικού θαλάμου να είναι ευκρινής ανά 10ml 3. Να συνδέεται με ουροσυλλέκτη χωρητικότητας 2000ml ο οποίος να διαθέτει στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων 4. Να έχει μήκος σωλήνα σύνδεσης 120 έως 170cm οποίος να καταλήγει σε ρύγχος που προστατεύεται με κάλυμμα 5. Ο σωλήνας να φέρει βαλβίδα δειγματοληψίας για καλλιέργεια ούρων 6. Να διαθέτει εύχρηστη κρεμάστρα της συσκευής |  |  |
|  | Επίσης θα πρέπει όλα τα προϊόντα να έχουν: | 1. Υποχρεωτική αναφορά του εργαστηριακού κωδικού παραγωγής 2. Οι ενδείξεις είναι γραμμένες και στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 13 του παραρτήματος 1 της ΚΥΑ ΔΥ7/2480/9 3. Να είναι πιστοποιημένα (σήμανση CE). 4. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία αποστείρωσης και λήξης και να έχουν τουλάχιστον 2 έτη μέχρι την ημερομηνία λήξης 5. Να είναι σε συσκευασία για ασφαλή μεταφορά 6. Να μην κάμπτονται οι σωλήνες των ουροσυλλεκτών κατά την συσκευασία 7. Η υπηρεσία να μπορεί να προβεί σε έλεγχο από διαπιστευμένο εργαστήριο η αναγνωρισμένο εργαστήριο του δημοσίου τομέα 8. Η επιτροπή παραλαβής του Νοσοκομείου να μπορεί να προβεί σε έλεγχο των δειγμάτων, το κόστος του οποίου θα βαρύνει τον προμηθευτή |  |  |
|  |  | Σημειώνεται ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες που διακινούν τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Υ.Α.ΔΥ8δ/γπ1348/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων». Επί ποινής αποκλεισμού, τα αντίστοιχα πιστοποιητικά συμμόρφωσης θα κατατεθούν με την προσφορά. |  |  |