ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ High Flow με S/F (Saturation Feedback), CPAP με Pressure Support, BPAP S/T» CPV:33157400-9 |  |  |
| Το προσφερόμενο είδος να είναι αναπνευστική συσκευή μη επεμβατικού αερισμού ασθενών με ανεξάρτητη αναπνευστική λειτουργία με σωματικό βάρος άνω των 3 Kgr. Να είναι μικρού μεγέθους και βάρους όχι μεγαλύτερού των 5 κιλών. Να έχει αθόρυβη λειτουργία σε επίπεδα όχι μεγαλύτερα από 70 dB σύμφωνα με την οδηγία ISO 80601-2-61. Να λειτουργεί υπό τάση δικτύου πόλεως 100-240 V AC, 50-60 Hz,. Να διαθέτει τους τρόπους αερισμού: High Flow με S/F (Saturation Feedback), CPAP με Pressure Support , BPAP S/T. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών, υψηλής ευκρίνειας για απεικόνιση ρυθμίσεων αναπνευστικών παραμέτρων, ο χειρισμός να γίνεται μέσω κεντρικού κομβίου, τιμών, κυματομορφών, μηνυμάτων & συναγερμών. Στην οθόνη να εμφανίζονται: Flow (LPM), PEEP (cmH2O), PIP(cmH2O), Vt est (ml), FiO2(%), Airway Temp (oC), SpO2(%), PR(/min), RR (BPM), S/F ratio Να διαθέτει τις κάτωθι ρυθμίσεις αναλόγως με το mode λειτουργίας που επιλέγει ο χρήστης: High Flow με S/F (Saturation Feedback) Flow 1 ~ 60 LPM RR ευαισθησία: Χ0.2 έως 3.0 (με βήμα 0.1) Ανίχνευση RR CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) Πίεση CPAP 4 έως 20cmH2O Υποβοηθούμενη πίεση (PA+) 0 έως 3cmH2O Υποβοηθούμενη πίεση (PA-) -3 έως 0cmH2O Σκανδαλισμός Trigger 3 έως 20lpm Ταχύτητα ανόδου (rise time) ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα (Fast, Medium, Slow) BiPAP (S/T, S, T) Πίεση ΙΡΑΡ, 4-40 cmH2O Πίεση EPAP, 4 – 20 cmH2O Υποβοηθούμενη πίεση (PA-) -3 έως 0cmH2O Συχνότητα αναπνοών (RR): OFF ή 2 έως 60 bpm Χρόνος εισπνοής (Ti): 0.5 έως 3.0 sec Σκανδαλισμός Trigger 3 έως 20lpm Ταχύτητα ανόδου (rise time) ρυθμιζόμενη σε 3 επίπεδα (Fast, Medium, Slow) Εισπνεόμενος όγκος (Vi) 50 έως 2000ml με Volume Guarantee Apnea time: OFF ή 10 – 60 sec Όριο πίεσης 10 έως 45cmH2O Ενσωματωμένες λειτουργίες για: Απευθείας σύνδεση με παροχή οξυγόνου του νοσοκομείου 2.4 – 6.2 bar χωρίς ροόμετρα. Να έχει ενσωματωμένο SpO2. Να διαθέτει ενσωματωμένο υγραντήρα με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας στο HF mode: 34 oC -37oC και CPAP/BPAP mode: 31 oC -37oC και της υγρασίας σε 5 επίπεδα. Να έχει δυνατότητα παροχής Ο2 από 21% έως 100% μέσω ενσωματωμένου μίκτη. Να απεικονίζει γραφήματα και στα τρία mode λειτουργίας σε real time. Να διαθέτει trend από 90 λεπτά έως και 72 ώρες. Να διαθέτει για όλες τις παραμέτρους συναγερμούς και ρυθμιζόμενα όρια των συναγερμών αυτών. Να παραδοθεί με τα κάτωθι εξαρτήματα: Τροφοδοτικό ρεύματος AC/DC, Δύο (2) φίλτρα σκόνης, Τροχήλατη βάση. |  |  |