ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές) | ΑΠΑNΤΗΣΗ (Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές) | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς) |
| --- | --- | --- |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 24ΩΡΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (HOLTER πίεσης ) |  |  |
| 1. Να έχει καταγραφικό φορητό, μικρού όγκου και βάρους κάτω των 220 gr μαζί με τις μπαταρίες. 2. Να έχει ψηφιακή μνήμη για αποθήκευση έως 300 μετρήσεων σε διάστημα 7 ημερών. Να αναφερθούν ο αριθμός και το είδος των μπαταριών που χρησιμοποιεί. 3. Το καταγραφικό πίεσης να προγραμματίζεται και να λαμβάνει αυτόματα πρωτόκολλα σε 12 τουλάχιστον ανεξάρτητες προγραμματιζόμενες χρονικές περιόδους μετρήσεων. 4. Τα προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα μετρήσεων να είναι από 6 έως 120 λεπτά. 5. Το καταγραφικό πίεσης να έχει πλήκτρο για την λήψη χειροκίνητης μέτρησης πίεσης. 6. Το καταγραφικό πίεσης να είναι κατάλληλο και για παιδιατρική χρήση (child mode). 7. Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη τουλάχιστον 2,4΄΄ με Ελληνικό menu χειρισμών για απευθείας προγραμματισμό του ασθενούς και χωρίς τη χρήση Η/Υ. 8. Το καταγραφικό πίεσης να έχει αυτόματο μηδενισμό της πίεσης πριν από κάθε μέτρηση. 9. Το καταγραφικό πίεσης να έχει σύστημα απόρριψης παρασίτων μεταξύ των σημάτων της πίεσης, κινήσεις του ασθενούς και παρασίτων αναπνοής. 10. Η μέτρηση της πίεσης στο καταγραφικό πίεσης να γίνεται με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο. 11. Το καταγραφικό πίεσης να συνδέεται μέσω ειδικού καλωδίου σε θύρα USB στον ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τον προγραμματισμό και την μεταφορά των δεδομένων. Να έχει επίσης και την δυνατότητα σύνδεσης (χωρίς την παρουσία του υπολογιστή) με ειδικό Interface ανάλυσης και εκτύπωσης των δεδομένων. 12. Το καταγραφικό πίεσης να διαθέτει σύστημα ασφαλείας σε περίπτωση υπέρβασης της πίεσης του περιβραχιονίου. 13. Να προσφερθεί κατάλληλο λογισμικό πρόγραμμα σε περιβάλλον Windows 10 Pro ή ανώτερο για την εμφάνιση στην οθόνη, ανάλυση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων. 14. Να έχει ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητα του ασθενούς (κίνηση, ανάπαυση, ξαπλωμένος κλπ). Επίσης να δίδονται εξελιγμένες μετρήσεις δεικτών όπως Morning Surge Index και Arterial Stiffness Index. 15. Το λογισμικό πρόγραμμα να υποστηρίζει την δυνατότητα αποστολής μέσω e-mail της αναφοράς σε αρχείο PDF. 16. Οι μετρήσεις του καταγραφικού να αποθηκεύονται και στον σκληρό δίσκο του Η/Υ με την δημιουργία αρχείου αναφοράς όπως: μετρήσεων, γραφικών παραστάσεων και στατιστικών στοιχείων ανάλυσης των παραμέτρων μέτρησης σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολλα. 17. Το σύστημα να είναι πιστοποιημένο από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης για την ακρίβεια των μετρήσεων της αναίμακτης πίεσης όπως: ΑΑΜΙ, BHS, ESH, PTB και SYST-Eur. (Να αναφερθούν αναλυτικά). 18. Το λογισμικό ανάλυσης να χρησιμοποιεί ασφαλή και εγνωσμένης αξιοπιστίας βάση δεδομένων για τη διαχείριση όλων των δεδομένων. 19. Να πληροί τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφαλείας και να έχει δήλωση συμβατότητας CE τόσο η συσκευή όσο και το λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. 20. Ο προσφέρων να διαθέτει πιστοποιητικά ISO 9001 και ISO13485 καθώς και να πληροί την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348 σχετικά με την διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 21. Η σύνθεση της προσφοράς να περιλαμβάνει εκτός από την standard περιχειρίδα ενηλίκων και περιχειρίδα μικρή (17-26cm), μεγάλη(32-42cm) και XL(38-50cm) καθώς και 50τμ ειδικών καλυμμάτων περιχειρίδας. 22. Να αναφερθεί ο χρόνος εγγύησης καθώς και να διαθέτει επάρκεια ανταλλακτικών για 10 χρόνια μετά το πέρας του χρόνου εγγύησης. |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ |  |  |
| Το Λογισμικό ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων να δύναται να διαχειρίζεται σε κοινή βάση δεδομένων όλες τις καρδιολογικές εξετάσεις του ασθενούς καθώς και Holter Πίεσης 1. Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 10 Professional ή άνω, 64-bit. 2. Να μπορεί να λάβει ΗΚΓ και από καρδιογράφους άλλων κατασκευαστών. 3. Να επικοινωνεί σε πρωτόκολλο HL7. 4. Να εκτελεί προ επισκόπηση όλων των αναφορών πριν την εκτύπωση. 5. Να μπορεί να δημιουργεί αναφορές σε αρχείο pdf. 6. Να λειτουργεί κάτω από Windows Explorer Εdge. 7. Να υπάρχει προς επιλογή η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής από απομακρυσμένο χρήστη. 8. Να είναι εύκολη η εκμάθηση χειρισμού από τον χρήστη. 9. Να δίνεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση αναφορών. 10. Η λειτουργία του να γίνεται σε περιβάλλον Windows 10 Professional ή Enterprise Edition και άνω. |  |  |